Ing.arch. P. Žalman CSc., autorizovaný arch. č.povol.: 0081 AA 1234

Jamnického 3, 8 Bratislava

### ZÁVÄZNÁ  ČASŤ

PRE

### Ú Z E M N Ý   P L Á N  -  N Á V R H

### O B E C  M A L Á    M A Č A

OBSAH

- Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania

územia  na funkčné a priestorovo homogénne jednotky.

- Určenie prípustných, obmedzujúcich, alebo vylučujúcich podmienok na vyu

žitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využítia.

- Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia

- Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného  a technického

vybavenia územia

- Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a vyu

žívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny.

- Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie.

g.   Vymedzenie zastavaného  územia

h.   Vymedzenie ochranných pásiem a  chránených  území.

- Plochy na verejno-prospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania

pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny.

- Určenie, na ktoré časti obce je ptrebné obstarať a schváliť  územný plán zóny.

- Zoznam verejno-prospešných stavieb.

- Schéma závazných častí riešenia a verejno-prospešných stavieb.

Závazná časť Územného plánu obce Malá Mača je spracovaná v zmysle  par. 12 ods. 6 písmeno a/ - 1 /  vyhlášky MŽP SR č. 55 Zb.zákonov.

# Bratislava, december 2007				Ing. arch. P. Žalman, CSc

a/   Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania

územia  na funkčné a priestorovo homogénne jednotky.

Obec Malá Mača sa skladá z dvoch častí: staršej- východne od toku Dudváh a mladšej, ktorá je za št. cestou do Abrahámu. Pôvodná cesta zo Sládkovičova do Abrahámu viedla  popri starom kostolíku z 13.storočia- kultúrna pamiatka východnejšie ako je dnešná trasa spojovacej komunikácie. Pôvodná staršia historická časť obce je dnes za mostom cez Dudváh.

Podobne, ako sa zmenila na začiatku 20. stor. urbanistická štruktúra, zmenil sa aj architek

tonický výraz obce. K najvýznamnejším zmenám došlo v rokoch 1970 – 1990.  Nová, staveb

ne najzdravšia zástavba tvarovo ani dispozične nepripomína pôvodný dunajský typ domu typický pre túto oblasť.  Aj napriek zásadným ekonomickým a sociálnym zmenám, najmä v poslednom storočí bude nutné novú zástavbu viac podriadiť pôvodnej zástavbe, jej merítku, vzťahu k prírode, okoliu.

Demografický rozvoj obce má síce v rokoch 1970-1990 klesajúci trend, ale vzhľadom na vhodnú dopravnú polohu , dobré ekologické podmienky, technickú vybavenosť, dostatok voľných plôch a celkovú pripravenosť správy obce, sa dá predpokladať rast počtu obyvateľov a tým aj potrebná úprava vekovej štruktúry obyvateľstva - omladenie.

Ťažisko novej zástavby sa presunie v návrh. období do r. 2022 do východnej a severnej časti obce.

Zásady priestorového usporiadania a členenie na funkčné a priestorovo homogénne jednotky:

Lokalita 1.  Stred

Lokalita sa nachádza v centre obce, obsahuje obytnú fukciu doplnenú vybavenosťou. Celá lokalita sa nachádza v intraviláne obce, v smere S-J vedie št.cesta Sládkovičovo- Abrahám a vodný tok.

Lokalita 2.  Sever

Lokalita sa nachádza v severnej časti intravilánu, obsahuje obytnú funkciu. Nová komunikácia ktorá je v návrhu obojstranne zastavaná vedie popri hranici intravilánu. Nová výstavba rodinných domov by mohla v prípade zastavania 1 a 2 etapy (ktorá je už mimo intravilánu/  pokračovať  výhľadovou etapu-zástavbou , ktorá sa nachádza smerom západným, až po vodný tok.

Lokalita 3.  Východ

Lokalita sa nachádza vo východnej časti obce, väčšinou za hranicou intravilánu. Prístup do novej zóny je z ulíc Cintorínska a Hlavná  Zástavba rodinnými domami je navrhnutá popri sústave miestnych komunikácii. Zastavovací plán sa dotýka ochranného pásma kostolíka.

Lokalita  4. Priemysel

Lokalita Priemysel je zo severu vymedzená súčasnou hranicou intravilánu obce.  Z juhu je možné rozšírenie až po hranicu katastra obce vo výhľade.   Východnú hranicu tvorí prírodný prvok- slepé rameno vodného toku. Návrh predpokladá   výstavbu niekoľkých častí pozdĺž štátnej cesty na Abrahám.

Lokalita  5. Rekreácia

Lokalita Rekreácia  je navrhovaná na západe intravilánu, kde  je vymedzená jestvujúcim vodným tokom, na juhu a východe hranicou intravilánu obce Malá Mača. Lokalita rekreácia nie je na poľnohospodárskej pôde.

b/  Určenie prípustných, obmedzujúcich, alebo vylučujúcich podmienok na

využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia.

- Prípustné funkčné  využívanie

Základným faktorom plošného a  funkčného rozvoja obce Malá Mača je obytná funkcia.

V návrhu sú určené tri zóny na rozvoj, výstavbu formou rodinných domov. Ďaľšou funkciou

navrhnutou na rozvoj je priemysel a rekreácia. Tieto funkčné zložky sa nachádzajú v západnej resp. juhozápadnej časti obce /priemysel/

Regulatívy pre rozvoj obytnej zóny budú podrobne riešené v územnom pláne zóny:

- zastavanosť parciel,  % zastavanej plochy,

- forma zástavby,

- výška zástavby,

- stavebná čiara,

- ďaľšie podmienky zástavby.

Regulatívy pre rozvoj priemyselnej zóny budú podrobne riešené v územnom pláne zóny:

Prípustné funkčné využitie sa týka  reštruktualizácia areálu poľnohospodárskeho družstva

Abrahám, ktorého areál je celý v intraviláne.

Regulatívy pre rozvoj rekreačnej zóny budú podrobne riešené v územnom pláne zóny:

2.Obmedzujúce  funkčné  využívanie

Základným obmedzujúcim faktorom plošného a funkčného rozvoja obce Malá Mača je životné prostredie. Pozdĺž vodného toku, cez západnú časť obce prechádza regionálny bikoridor. Ďaľším obmedzujúcim prvkom je hranica chráneného vtáčieho územia Úľanská mokraď, ktorá sa dotýka zastavaného územia obce zo severu.

Obmedzujúcim prvkom funkčného rozvoja je tiež záber PPF novými lokalitami zástavby rodinných domov a priemyselného parku. Výstavba sa bude môcť realizovať len pri rešpekto

vaní zákona č. 220/2004.  Obmedzujúcim prvkom limitujúcim rozvoj funkcie  priemyslu je aj

ochranné pásmo plynovodu DN 250 Slovnaft v južnej časti katastra obce.

3. Neprípustné funkčné  využívanie

Základným faktorom plošného a  funkčného rozvoja obce Malá Mača je obytná funkcia

formou rodinných domov. Neprípustná je zástavba formou viacpodlažnej bytovej zástavby aj vo vzťahu k požiadavkám  ochrany vidieckeho vzhľadu obce.

Ďaľšími  funkciami navrhnutou na rozvoj sú priemysel a rekreácia. Pre funkciu priemysel je neprípustná loklaizácia  zariadení zaťažujúcich životné prostredie v novonavrhovanom priemyselnom parku.   Pre rekreačnú zónu je neprípustný živelný rozvoj bez spracovania ÚPN zóny s regulatívami využívania, návštevnosti.

c/ Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia

Zásady a regulatívy na lokalizáciu centier vybavenosti vychádzajú zo súčasného stavu.

Celkove možno konštatovať, že občianska vybavenosť obce vyhovuje počtu obyvateľov a ná

rokom na sortiment.  Chýbajúce kultúrne zariadenia sú v dobrej dostupnosti v Sládkovičove

a Galante. Bude pot rebné sprevádzkovať knižnicu.

Po realizácii navrhovanej bytovej výstavby bude potrebné realizovať obchod, plošná rezerva je vyznačená vo výkresovej časti, nachádza sa približne v strede obce na ulici Červenej armády. Podobne je plošná rezerva aj v lokalite 2,3-zóna Sever a Východ. V súčasnosti nie je optimálna skutočnosť, že obec nemá poštové služby.

Popísané zariadenia občianskej vybavebosti sú označené vo výkresovej časti- schéma závä

Zných častí riešenia.

d/  Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného  a technického

vybavenia územia

1.  Doprava.

a/  Návrh základného dopravného systému obce.

V rámci širších dopravných väzieb je riešené územie v cestnej doprave napojené na dve základné trasy :1. Trasa št. cesty  I / 62 – Bratislava – Senec- Galanta

2.Trasa št. cesty III / 0628 – Sládkovičovo- Abrahám

b/ Dopravný potenciál územia.

Dopravný potenciál územia katastra a obce Malá Mača budú aj výhľadovo predstavovať uvedené dve nadradené komunikačné trasy.

V riešenom území vytvára prieťah popri meste Sládkovičovo a je vzdialená len 500 m od obce Malá Mača. Trasa je v súčasnosti v úseku od Bratislavy po Galantu vybudovaná ako dvojpruh v kategórii S 12,5.

c/  Koncepcia prepravných vzťahov.

Štátna cesta III/ 0628, ktorá v obci  plní funkciu základnej cesty , má kategóriu C 7,5/60 a vytvára prístup do obcí Malá Mača a Abrahám v rámci regiónu.  V obci táto

komunikácia plní funkciu zbernej komunikácie funkčnej triedy B / Abrahamovská ulica /. Na túto komunikáciu sú napojené miestné obslužné komunikácie funkčnej triedy C3.

Ostatné komunikácie v intraviláne v novovzniknutých obytných lokalitách budú mať charakter miestnych obslužných komunikácií kategórie MOK 7,5/40 /resp. MOK 4/40 – jednosmerné jednopruhové s krajnicami/.  Miestne komunikácie je potrebné postupne

rekonštruovať a dobudovať podľa šírkových možnosti pešie chodníky / jednostranné,

prípadne obojstranné /.

Jednou z hlavných dopravných stavieb by malo byť vybudovanie nového premostenia ponad vodný tok Dudváhu. Šírkové usporiadanie mosta by malo zodpovedať dvojpruhovej komunikácie s obojstrannými chodníkmi. Na túto stavbu je spracovaný Projekt, ktorý má vydané stavebné povolenie. začiatok výstavby je limitovaný pridelením finančných prostriedkov z rozvojových fondov EÚ.

d/  Koncepcia hlavných peších systémov a cyklistických trás.

Vzhľadom na šírkové usporiadanie ulíc v starej časti obce je pešia aj cyklistická doprava vedená po obslužných komunikáciách. V novonavrhovaných častiach budú vybudované aj samostatné pešie chodníky.

e/ Kapacity plôch pre parkovanie a hromadné garáže.

Parkovanie v obci Malá Mača v súčasnosti aj vo výhľade bude realizované na vlastných pozemkoch, vzhľadom k tomu, že sa jedná o zástavbu prevažne rodinných domov. Pri občianskej vybavenosti novonavrhovanej sa počíta i s plošným vymedzením pre statickú dopravu podľa  STN  normy.

f/  Lokalizácia významných dopravných  zariadení cestnej, zelezničnej, vodnej, leteckej

a ostatnej dopravy /čerpacie stanice, servisy, vozovne, remízy, nádražia a pod./

Prepravné nároky v hromadnej doprave sú na riešenom území zabezpečované prostredníctvom SAD. V Galante sídli Okresná správa ciest, ktorá zabezpečuje opravy a údržbu cestných komunikácií v sídle.	Podľa návrhov na prepravu z hľadiska veľkosti a kapacity zastávok SAD sú v súčasnosti 2 obojstranné zastávky SAD kapacitne postačujúce.

2.   Vodného hospodárstvo.

V obci Malá Mača je vybudovaný verejný vodovod, ktorý je v správe Západoslo

venských vodární a kanalizácií a.s. –Bratislava ,OZ Šaľa. Zdroj vody je spoločný s mestom Sladkovičovo –je to skupinový vodovod Jelka -Galanta –Nitra. Obec Malá Mača je zásobovaná vodovodným potrubím DN150 zo smeru Sládkovičovo –Dánoš.

Uličné rozvody v Malej Mači tvoria potrubia DN100.Existujúci verejný vodovod je v dobrom prevádzkovom stave a zásobenie vodou je dostatočne zabezpečený aj pre celkový rozvoj bytového fondu v návrhovom období.

V obci Malá Mača v rozvojovej etape bytového fondu – rok 2007-2022,bude zásobovanie vodou pre hygienické, sociálne a požiarne účely prevedené z existujúceho verejného vodovodu. Paralelne s navrhnutými ulicami výstavby B.J. v zatrávnenej ploche sa rozvedie vodovodné potrubie DN100,ktoré sa zokruhuje.

Na vodovodnej trase DN100 sa navrhnú vo vzdialenostiach cca 160m, nadzemné hydranty STN EN 14384. Vonkajšie požiarne nadzemné hydranty sú určené na odber vody na hasenie požiarov počas všetkých štádií požiaru. Maximálny pretlak v najnižších miestach vodovodnej siete verejného vodovodu každého tlakového pásma nesmie prevyšovať hodnotu 0,6MPa.Tlakové skúšky vodovodných potrubí a skúšky vodotesnosti sa vykonávajú v súlade so slovenskými technickými normami.

Spotreba vody,návrh  390  obyvateľov x 135l/d = 52 625 l/d

Qd = 52 625 l/d

obec do 1000 obyvateľov  Kd =2,0

Q max. denná = 52 625 l/d x 2,0 = 105 250 l/d

Q max. hod = 105 250l/d x 2,1 :24hod= 9209l/hod  = 2,55 l/s

Q roč = Qd x 365dní =19 208 m3/rok

Potreba požiarnej vody pre požiarny nadzemný hydrant

- pre vonkajší nadzemný hydrant  Q pož. = 12,0l/s

3   Návrh odkanalizovania.

V obci Malá Mača nie je vybudovaná kanalizácia. Odkanalizovanie odpadových  vôd je navrhuté   jednotnou kanalizáciou t.j.splaškové vody budú odkanalizované do navrhnutej ČOV v Sládkovičove. V roku 2007 bol spracovaný zámer Región Sereď , odvedenie a čistenie odpadových vôd, v rámci ktorého je časť- kanalizačná sieť Malá Mača- Sládkovičovo. Verejná kanalizácia  sa rozvedie v komunikáciach z rúr PVC DN300-zosilnené. Splašková kanalizácia bude riešená: časť odkanalizovaním gravitačne a časť kanalizácie bude riešená prečerpávaním z  čerpacej stanice. Z čerpacej stanice  budú splaškové vody čerpané do kanalizačnej šachty odkiaľ sa odkanalizujú popri št.ceste do Sládkovičova rozšírenej  ČOV.

Zrážkové vody budú odkanalizované do vsakovania pomocou systému  Rausiko RR. Celkový rozvoj bytového fondu v Malej Mači  k roku 2022  uvažuje so 188 BJ , to znamená ,že pri novonavrhnutej  verejnej kanalizácie výhľadovo - treba uvažovať  s odkanalizovaním 188 + 218 BJ- súčasný stav. Jednotlivé navrhované objekty budú napojené do verejnej kanalizácie cez revíznu kanalizačnú šachtu - samostatnými domovými prípojkami DN150.Kanalizácia bude prevedená z odpadových rúr PVC /zosiln./ DN300, DN150.

Výpočet množstva odpadových vôd.

Splaškové vody:

návrh, 194 bj,  rok 2022

Q m  = 4,32l/s        K=5,9

Splaškové vody celkom Qs = 4,32 x 5,9 = 25,48 l/s

Qs = 25,48l/s

Odkanalizovanie jestvujúcich rodinných domov

Qm =0,55l/s    K=5,9

Splašlové vody celkom Qs =0,55 x 5,9 =3,22l/s

Qs = 3,22l/s

ČOV –vstupné údaje

návrh  ...............390 obyv.   existujúci stav....600 obyv.

súčet: 1090 obyv. x 135l/os/d = 147  m3/deń

Výstupné parametre ČOV

BSK5			8-10 mg/l        CHSK	16-32mg/l

NL			10-15mg/l       Qd		132 m3/d

4.   Plynofikácia.

Obec Malá Mača je plynofikovaná zemným plynom z vysokotlakého plynovodu Šaľa –Bratislava DN500/4,0 MPa vedeným južne od Sládkovičova. Zo Sládkovičova vedie jeden plynovod STL DN100 do obce Mala Mača. Regulačná stanica  je v obci situovaná pri križovaní ulice Štúrova a Červenej armády. V komunikáciach je rozvedený  NTL plynovod DN80 a DN100.Základné vykurovacie médium rodinných domov je plyn.

V celkovom rozvoji bytového fondu v obci Mala Mača je predpoklad zvýšenia vykurovania RD plynom. V uliciach pre navrhnuté RD sa rozvedie plynovod NTL DN80 a DN100.Plynové potrubie sa zokruhuje. Napojenie plynovodu sa prevedie z existujúceho verejného plynovodu NTL.V rámci výstavby vonkajšieho NTL plynovodu sa vybudujú aj prípojky plynu ku  jednotlivým rodinným domom. Po ukončení prác sa vykoná skúška zásadne vzduchom alebo inertným plynom.

Potreba plynu.

návrh,rok 2022.............194  B.J. x 1,4 m3/hod = 271,6 m3/hod

celková spotreba plynu ........................271,6 m3/hod

priemerná ročná spotreba plynu celkom......194 B.J. x 4000 m3/rok =  776 000 m3/rok

5.  Zásobovanie elektrickou energiou.

Z hľadiska elektrifikácie je riešené územie orientované na 110 kV sieť, po ktorej je výkon 2x 40 MVA. Distribučná sieť v obci je 22 kV.

Z tohoto vedenia 22kV sú odbočkami zásobované objekty  a reály v Malej Mači. Trafostanica sa nachádza na križovaní št.cesty III/0628 a ulice Červenej armády, za križovaním na ulici Štúrova a v juhozápadnej časti areálu PD Malá Mača.

V prípade realizácie nových lokalít IBV bude potrebné spracovať projekt na zo

kruhovanie el. siete rozvodov a novú TS.

Nárok na spotrebu el.energie pre nové lokality IBV:

1 rodinný dom

Inštalovaný príkon	Pi= 21 kW

Súčasnosť 	ß = 0,65

Max. súčasný príkon	Pp= 13,5 kW

návrh rok 2022............194  B.J.

Inštalovaný príkon	Pi= 194 x 21 kW = 4074 kW

Max. súčasný príkon	Pp= 194 x 13,5 kW = 2619  kW

Medzi skupinová súčasnosť 	ß = 0,35

Max. súčasný príkon – celkový	Pp = 917 kW

Max. súčasný príkon	Pp= 53 x 13,5 kW = 715,5 kW

Medzi skupinová súčasnosť 	ß = 0,5

Max. súčasný príkon – celkový	Pp = 358 kW

celkový inštalovaný príkon	Pi = 4665 kW

Max. súčasný príkon	Pp = 1245 kW

celková spotreba el. energie.......................1085 MWh/rok

6. Koncepcia zásobovania teplom .

Obec Malá Mača je plynofikovaná zemným plynom z vysokotlakého plynovodu Šaľa-Bratislava DN 500/4,0MPa vedeným južne od Sládkovičova. Zo Sládkovičova vedie jeden plynovod STL1-100 do obce Malá Mača, regulačná stanica v obci sa nachádza pri križovaní ulice Štúrova a Červenej armády.

Základné vykurovacie médium domov je plyn. Časť domov je vykurovaná na báze elektrickej energie a časť na báze tuhého paliva. Perspektívne je v návrhovom období predpoklad zvýšenia pomeru rodinných domov vykurovaných plynom na 80%.

7. Telekomunikácie.

Z hľadiska širších vzťahov spáduje riešené územie k TTO Sládkovičovo.  Účastníci rozhlasovej prevádzky sú orientovaní na rozhlasové vysielače v Bratislave.

Popri šátnej ceste II/ 62 je uložený diaľkový kábel, je vyznačený vo výkrese širších vzťahov         Súčasný stav pevných telekomunikačných sietí je postačujúci. V prípade realizácie ktorejkoľvek novej zóny výstavby rodinných domov bude potrebné spracovať  Projekt telekomunikáciíaj s napojením na jestv. sieť.         Pokrytie územia pre mobilné zariadenia.   - 0903   0907

e/ Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a

využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny.

Kultúrne hodnoty územia.

Malá Mača je príkladom typickej podunajskej obce. Pôvodná urbanistická štruktúra je v zásade zachovaná dodnes, aj keď je intenzifikovaná a mnohé pôvodné objekty sú dnes už prestavané.

V hraniciach intravilánu sa nachádzajú kultúrno-historické objekty:

Rímsko - katolícky kostol z r. 13

Zrubová zvonica z r.1895

Kríž

Kaplnka s krížom

Pamätná tabula padlým v II. Svetovej vojne

Pamätník padlým v I. svetovej vojne

Návrh ochrany prírody a krajiny

V riešenom území sa nachádza vyhlásené chránené územia prírodná pamiatka Mačiansky presyp s výmerou 1,28ha vyhlásené v rokoch 1973 a 1983, podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. V chránenom území platí 4. stupeň ochrany.     Presyp je tvorený spevneným pieskovým presypom. Zo severu ho obkolesuje porast agátu, z južnej časti sa vyskytuje teplomilná flóra  /kavyľ,starček Jakubov, bedrovník lomino kvetý/. Lesné porasty podmáčané – zvyšky lužných lesov s plochami podmáčaných trstinových tráv. Meandre Dudváhu južne od zastavaného územia obce tvoria zvyšky lužných lesov.

Celé riešené územie zasahuje do navrhovaného Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Úľanská mokraď. CHVÚ sa vyhlasuje na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov kane močiarnej, kane popolavej, bučiačika močiarneho, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, sokola červenonohého, sokola rároha, haje tmavej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

Na území CHVÚ platí 2. stupeň ochrany. Chránené územia európskeho významu sa v rieše

nom území nenachádzajú. Všetky lesné porasty, ktoré sú súčasťou navrhovaných prvkov ÚSES navrhujeme prekategorizovať na lesy osobitného určenia.

Ekologicky významné segmenty

- vodné toky

- vodné plochy

- plochy verejnej zelene  a NDV v zastavanom území

- všetky plochy nelesnej drevinovej vegetácie v časti intenzívne využívanej na       poľnohospodárske účely

- lesné porasty

- trávne porasty

- podmáčané trávne porasty

Ekologickú stabilitu dosiahneme vytvorením siete stabilizačných prvkov v krajine. Priemet RÚSES okresu Galanta do riešeného územia :

rBC 1 Malá Mačasky les – regionálne biocentrum, súčasťou je CHA Park v Malá Mača (vA10), kde paltí 4. stupeň ochrany. Biocentrum je okrem parku tvorený lesnými porastami lužných lesov nížinných, plochami trvalých trávnych porastov a menšími plochami ornej pôdy.

Návrh: plochy ornej pôdy obmedziť, ornú pôdu zmeniť na trvalé trávne porasty, objekty bývania ponechať na dožitie, zabrániť šíreniu agátu bieleho. Lesné porasty obhospodarované ako lesy hospodárske navrhujeme prekategorizovať na lesy osobitného určenia. Poľnohospodársku pôdu je možné obrábať iba bez používania agrochemikálií.

rBK8 Dudváh – regionálny biokoridor Dudváhu je tvorený vodným tokom s brehovými porastami. V riešeno území sa brehové porasty vyskytujú iba v časti pri Malá Mačianskom lese. Zvyšné úseky toku sú bez brehových porastov.

Návrh: vybudovať brehové porasty, pri výsadbe v blízkosti toku dodržiavať drevinové zloženie pôvodnej prirodzenej vegetácie ( lužné lesy ), vybudovaním kanalizácie a ČOV sa zlepší kvalita vody.

rBK10 Gidra – regionálny biokoridor Gidra je tvorený vodným tokom s brehovými porastami. V riešeno území sa brehové porasty vyskytujú iba v severnej časti. Zvyšné úseky toku sú bez brehových porastov.

Návrh: vybudovať brehové porasty, pri výsadbe v blízkosti toku dodržiavať drevinové zloženie pôvodnej prirodzenej vegetácie ( lužné lesy ), vybudovaním kanalizácie a ČOV sa zlepší kvalita vody.

rBK30 Šárd – regionálny biokoridor tvorený vodným tokom a brehovými porastami, v riešenom území bez brehových porastov. Cez Derňodudvážsky kanál sa napája na rBK Dudváh – mimo riešené územie.

Návrh: vybudovať brehové porasty.

Návrh prvkov MÚSES

mBC1 – miestne biocentrum navrhované na plochách lesných porastov, zväčša podmáčaných, na plochách trávnych porastov s trstinou a na ploche ornej pôdy.

Návrh: plochy ornej pôdy v biocentre zmeniť na trvalé trávne porasty, vytvoriť prepojenia medzi lesnými porastami plochami NDV. Lesy hospodárske navrhujeme prekategorizovať na lesy osobitného určenia.

mBK1 – miestny biokoridor navrhujeme v trase Malá Mačaskeho kanála. Je tvorený pásmi nelesnej drevinovej vegetácie so zložením topoľ, jaseň, agát a vodným tokom. Prepája regionálny biokoridor Dudváh s regionálnym biocentrom. Oddeľuje rBC1 Malá Mačasky les od zastavaného územia obce.

Návrh: doplniť plochy NDV výsadbou vhodnými drevinami ako je jaseň, javor a dub.

f/ Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie.

## Požiadavky z hľadiska životného prostredia

- zlepšiť kvalitu povrchových vôd

- zlepšiť kvalitu podzemných vôd

- k zlepšeniu kvality vôd  dôjde vybudovaním kanalizácie a napojením na ČOV

- zrekultivovať skládku stavebného odpadu, zabrániť tvorbe divokých skládok

Osobitné požiadavky z hľadiska ochrany PP a LPF

- využívať na výstavbu hlavne plochy v zastavanom území

- nezaberať PP najlepších 4 BPEJ

- zákon č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

- zákon o ochrane LPF 14/1994 Z.z. nezaberať lesné porasty, pri zábere je potrebné vyňatie z LPF a výpočet straty drevnej hmoty

### Návrhy opatrení na elimináciu alebo obmedzenie stresových prvkov v krajine

- zníženie ohrozenia pôdy vodnou a veternou eróziou dosiahneme budovaním pôdoochranných pásov zelene

Zeleň

Súčasný stav

Lesná vegetácia - lesná pôda tvorí 60,3496 ha čo predstavuje 3,8 % z celkovej výmery k. ú. obce. Východne od obce sa zachovala súvislejšia plocha listnatého lesa nazývaná Časlov a na druhej strane Dudváhu menšie plochy tvorené porastami topoľa a vŕby, zväčša podmáčané. Je tvorená spoločenstvami mäkkého a tvrdého luhu. Sú zastúpené najmä dubovými a brestovými jaseninami s topoľom, brezou alebo hrabom. V drevinnej skladbe prevláda jaseň úzkolistý, štíhly, agát biely, čiastočné zastúpenie má dub letný, brest hrabolistý, topoľ čierny, a hrab, ale i borovica. Lesné porasty obhospodarujú Štátne lesy Palárikovo, Lesný závod Sládkovičovo ako lesy hospodárske.

Nelesná drevinová vegetácia (NDV) – nachádza sa ako sprievodná zeleň Gidry, Šárdu, Dudváhu a Malá Mačaskeho kanála. Tvoria ju porasty topoľa, jaseňa a agátu.

Trvalé trávne porasty (TTP) – tvoria iba malú výmeru 0,0096ha podľa evidencie pozemkov. Trvalé trávne porasty sa nachádzajú pozdĺž  Dudváhu, Gidry a Šárdu a medzi porastami NDV a lesnými porastami.

Sídelná vegetácia

V k.ú. je jeden cintorín , kde sa nachádzajú dreviny ako lipa, smrek, borovica a tuja. Verejná zeleň je tvorená plochami zelene pri občianskej vybavenosti, zeleň pri športovom ihrisku, zeleň pri rybníku Hliník a verejná zeleň pri komunikáciách v obci. Zeleň je tvorená z výsadieb borovíc, smrekov,  líp, briez, topoľov, jaseňov, vŕb, orechov.  Pásy zelene pri komunikácii v obci sú tvorené výsadbou ihličnatých a listnatých drevín ako sú borovice, tuje, orechy, lipy, smreky a brezy.

Park v Malá Mača sa nachádza mimo zastavané územie obce. Bol súčasťou Detskej ozdravovne ( v súčasnosti bez využitia). Malá Mačasky park bol pôvodne prebudovaný z lužného lesa ako súčasť Esterházyovského kaštieľa. Dnešná rozloha parku 10,8459ha, je len malou časťou pôvodného parku, ktorý mal rozlohu cca 50ha. Malá Mačasky park je z dendrologického hľadiska parkom zväčša listnatých drevín. Najpočetnejším druhom je dub letný.

Líniová zeleň pri komunikáciách a sprievodná zeleň vodných tokov ja tvorená z alejí topoľov, agátov, jaseňov, orechov a čerešní.

Líniová zeleň pôdoochranná – v riešenom území sa nachádza iba málo líniovej zelene pôdoochrannej.

Drevinová skladba  nových výsadieb by sa mala pridržiavať drevinovej skladbe potenciálnej prirodzenej vegetácie daného územia. Jedná sa hlavne o plochy NDV, ktoré sú súčasťou navrhovaných prvkov ÚSES.

Potenciálna prirodzená vegetácia a jej hlavné jednotky v riešenom území sú:

- jaseňovo – brestovo – dubové lužné lesy

- dubovo – hrabové lesy

- vŕbovo – topoľové pri vodných tokoch

Tieto lesné rastlinné spoločenstvá by sa v daných podmienkach v riešenom území vyvinuli ako stabilný autoregulačný systém bez zásahu človeka.

g/  Vymedzenie zastavaného  územia

Zastavané územie  tvorí v zásade intravilán obce a vzhľadom na rozvojové zámery - výstavba nových lokalít IBV je to potrebné upraviť.  Záujmové územie obce tvorí jeho kataster.

Obec Malá Mača má výmeru - 	intravilánu                63,62 ha

- navrh.intravilánu      84,03 ha

Z toho - plocha obytných zón je	                                47,60 ha.

- plocha nových obytných zón	 21,89 ha

- plocha nových priemysel. zón	   7,37 ha

Kataster obce má pretiahly tvar v smere V-Z, má pomerne rovinatý tvar.  Intravilán obce rozdeľuje vodný tok  na časť východnú a západnú. Ďaľšou pomyselnou hranicou je ulica Hlavná, ktorá delí intravilán- zastavané územie na časť severnú a južnú.

V rámci rozvoja IBV sú do vlastného územia obce v ÚPN začlenené aj extravilánové plochy lokalít: Stred - cca 0,26 ha ;  Sever - cca + 4,98 ha a Východ - cca + 7,80 ha. So začlenením týchto lokalít do vlastného územia obce súvisí návrh na zmenu hraníc intravilánu obce.

Katastrálne územie - záujmové územie obce Malá Mača susedí s katastrálnym územím sídel: z juhu Sládkovičovo, z východu Veľká Mača, zo severu Abrahám.

h/  Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území.

Obce Malá Mača sa dotýkajú nasledovné ochranné pásma:

a/ hranica ochr. pásma CHKO

b)  ochranné pásmo štát. cesty III/0628 - 15 m na každú stranu od  komunikácie

c)  ochranné pásmo 110 kV vedenia - 10 m na každú stranu od krajného vedenia

d) ochranné pásmo PD, prevádzka ošípané - 250 m od zdroja znečistenia, maštale,

e) ochranné pásmo bitúnku, prevádzka Bull - 100 m od zdroja, budova  porážkárne,

f/  ochranné pásmo cintorína - 50 m na každú stranu od oplotenia. V ochr. pásme

nebude navrhovaná ani realizovaná obytná zástavba.

g/  ochranné pásmo vodovodov a kanalizácie v zmysle zákona 442/2002. Podrobnosti

riešenia- návrhu  sú uvedené v osobitej časti správy.,

Zástavba jestvujúca ani navrhovaná sa nedotýka závlah.

Špecifickým druhom chránených území sú hranice prírodných útvarov a biokoridory.

Cez západnú časť obce Malá Mača prechádza regionálny biokoridor vodného toku Gidra. Jeho sprievodné prvky zelene sú sporadické. Jeho šírka by mala byť v návrhu cca 20m z každej strany toku, kde by sa mali vysadiť brehové porasty. Tento biokoridor je súčasťou regionálneho biokoridoru v smere Košúty- Sládkovičovo.

V  k.ú. Malá Mača vedie  líniové vedenie  produktovodu DN 250, zakreslené v priloženej schéme, ktoré je potrebné akceptovať.  V ochrannom pásme potrubia je zakázané zriaďovať objekty osobitnej dôležitosti..    V ochrannom pásme potrubia je zakázané do vzdialenosti

a) do 200 m od osi potrubia  zriaďovať  na vodnom toku mosty a vodné diela

b) do 150 m od osi potrubia pozdĺž potrubia súvislé zastavať pozemky, stavať ďalšie

dôležité objekty.

c) 100 m od osi potrubia stavať akékoľvek stavby,   d) 50 m od osi potrubia stavať

kanalizačnú sieť

e) 20 m od osi potrubia stavať potrubie na prepravu iných látok s výnimkou horľavých látok

I. a II.tr.

f) 10 m od osi potrubia vykonávať činnosti, najmä výkopy sondy, odpratávanie a navršova

nie zeminy a vysádzanie stromov, ktoré by mohli ohroziť bezp.potrubia a plynulosť prevádzky.

Elektrické vedenie možno zriaďovať najmenej v takej  vzdialenosti od potrubia, aby sa  zachovali  ochranné pásma podľa § 36 zákona č. 656/2004 o energetike. V zabezpečovacom pásme produktovodu sa môžu vykonávať bežné poľnohospodárske práce – práce spojené s pestovaním a zberom obilnín, ďatelinoviny, zeleniny, okopanín, ľanu, pasením dobytka, a ďalej práce a činnosti

i/   Plochy na verejno-prospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania

pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny.

Výstavba verejno-prospešných stavieb 1.- vybudovanie nového premostenia ponad vodný tok Dudváhu  si nevyžiada zásahy do pozemkov, ani asanáciu.

2. Odkanalizovanie odpadových  vôd obce, ktoré je navrhuté   jednotnou kanalizáciou

do navrhovanej  ČOV v Sládkovičove trasou popri štátnej ceste  si vyžaduje majetkoprávnu prípravu- sceľovanie pozemkov.

3. Vybudovanie, resp. Rekonštrukcia rozvodu požiarnej vody, ktorý sa rozvedie   v ko

munikáciach z rúr DN 50 - zosilnené. Súčasťou systému budú aj hydranty- si vyžaduje majetkoprávnu prípravu- sceľovanie pozemkov..

4.  Spracovanie PD a realizácia rozšírenia rozvodov technickej infraštruktúry

pre navrhované lokality bývania: 1.zóna Stred / Červenej Armády a Štúrova ul./

2.zóna Sever /Záhradnícka ul./

3.zóna Východ /Gorkého ul./

V týchto obytných zónach sa vybudujú nové obslužné komunikácie funkčnej triedy C3, vrámci ktorých je potrebné rozšíriť rozvody: - vodovodu,kanalizácie,plynovodu,elektro. Zámer si  vyžaduje majetkoprávnu prípravu- sceľovanie pozemkov..

j/  Vymedzenie častí územia pre riešenie vo väčšej podrobnosti – územnom

pláne zóny.

Lokalita 1)  Zóna  Stred

- Výmera 5,948 ha. Lokalita sa nachádza v centre obce, južne hlavnej komunikácie, kde je aj Obecný úrad. Celá lokalita sa nachádza v intraviláne obce. Predpoklad je vytvoriť 58 parciel.

Prvá etapa predpokladá obojstranne obostavané komunikácie z ulice Hlavnej s cca 35 parcelami. Druhá etapa je južnejšie a bude vytvorená predĺžením ulice Makovej, kde vznikne cca 23  parciel.

Lokalita 2)  Zóna   Sever

- Výmera  7,45 ha . Lokalita sa nachádza v severnej časti intravilánu - 1etapa výstavby a za hranicami intravilánu - pokračovanie 2 etapa. Vstup do novej lokality je v troch miestach z komunikácie Čúri. Nová komunikácia ktorá je v návrhu obojstranne zastavaná vedie popri hranici intravilánu. Predpoklad je vytvorenie 33 parciel. Druhá etapa výstavby pokračuje smerom severným a obsahuje cca 30 parciel.  Zóna by mohla v prípade zastavania 1 a 2 etapy (ktorá je už mimo intravilánu/  pokračovať  výhľadovou etapu-zástavbou , ktorá sa nachádza smerom západným, až po vodný tok. Predpoklad je tu vytvoriť cca 34 parciel. Toto územie je ale v kontakte s chráneným vtáčim územím. Základné plošné a číselné údaje sú uvedené v ďalšej časti správy.

Lokalita 3)  Zóna  Východ

- Výmera 8,49 ha. Lokalita sa nachádza vo východnej časti obce, väčšinou za hranicou intravilánu. Prístup do novej zóny je z ulíc Cintorínska a Hlavná  Zástavba rodinnými domami je navrhnutá popri sústave miestnych komunikácii, predpoklad v 1 etape 48 parciel a v 2 etape 33 parciel. Zastavovací plán sa dotýka ochranného pásma kostolíka.

Lokalita  4. Priemysel

Lokalita Priemysel zahŕňa územie s celkovou rozlohou 15,69 ha. Zo severu je vymedzená súčasnou hranicou intravilánu obce.  Z juhu je možné rozšírenie až po hranicu katastra obce vo výhľade.   Východnú hranicu tvorí prírodný prvok- slepé rameno vodného toku.

Návrh predpokladá   výstavbu niekoľkých častí pozdĺž štátnej cesty na Abrahám. Návrh uvažuje so zapojením, reštrukturalizáciou jestvujúceho areálu Poľnohospodárskeho družstva., ktorý má výmeru   7,39  ha.

Lokalita  5. Rekreácia

Lokalita Rekreácia  je navrhovaná na území s celkovou rozlohou 4,36 ha. Na západe  je vymedzená jestvujúcim vodným tokom, na juhu a východe hranicou intravilánu obce Malá Mača. Lokalita rekreácia nie je v poľnohospodárskej pôde.

k/  Zoznam verejno-prospešných stavieb.

1.Jednou z hlavných dopravných stavieb by malo byť vybudovanie nového premostenia ponad vodný tok Dudváhu. Šírkové usporiadanie mosta by malo zodpovedať dvojpruhovej komunikácie s obojstrannými chodníkmi. Na túto stavbu je spracovaný Projekt, ktorý má vydané stavebné povolenie. začiatok výstavby je limitovaný pridelením finančných prostriedkov z rozvojových fondov EÚ.

2. Odkanalizovanie odpadových  vôd je navrhuté   jednotnou kanalizáciou t.j.splaško

vé vody budú odkanalizované do navrhnutej ČOV v Sládkovičove. V roku 2007 bol spracovaný zámer Región Sereď , odvedenie a čistenie odpadových vôd, v rámci ktorého je časť- kanalizačná sieť Malá Mača - Sládkovičovo.    Verejná kanalizácia  sa rozvedie v ko

munikáciach z rúr PVC DN300-zosilnené. Splašková kanalizácia bude riešená: časť odkanalizovaním gravitačne a časť kanalizácie bude riešená prečerpávaním z  čerpacej stanice. Z čerpacej stanice  budú splaškové vody čerpané čerpadlami s rezným zariadením do  kanalizačnej šachty odkiaľ sa odkanalizujú popri št. ceste do Sládkovičova a novej, resp. rozšírenej  ČOV.

3. Vybudovanie, resp. Rekonštrukcia rozvodu požiarnej vody, ktorý sa rozvedie   v ko

munikáciach z rúr DN 50 - zosilnené. Súčasťou sytému budú aj hydranty.

4.Spracovanie PD a realizácia rozšírenia rozvodov technickej infraštruktúry

pre navrhované lokality bývania: 1.zóna Stred / Červenej Armády a Štúrova ul./

2.zóna Sever /Záhradnícka ul./

3.zóna Východ /Gorkého ul./

V týchto obytných zónach sa vybudujú nové obslužné komunikácie funkčnej triedy C3, vrámci ktorých je potrebné rozšíriť rozvody: - vodovodu,

- kanalizácie

- plynovodu

- elektro.